;------------------------- Псевдокоманды управления

.include "tn2313def.inc"	; Присоединение файла описаний

.list					; Включение листинга

.def	temp = r16		; Определение главного рабочего регистра

.def 	rabL = r17

.def    rabH = r18

.def    rab = r19

.def    addre = r21	; Определение рабочего регистра

.def    addre2 = r22

.def    addre3 = r23

.def    mat = r20

.equ	kdel =580

.equ    kpup = 25

;------------------------- Начало программного кода

.cseg 					; Выбор сегмента программного кода

.org 	0				; Устанеовка текущего адреса на ноль

;-------------------------- Инициализация стека

ldi		temp, ramend	; Выбор адреса вершины стека

out		SPL, temp	; Запись его в регистр стека

;-------------------------- Инициализация Главного предделителя

ldi		temp, 0x80  ; Записываем число $80 в регистр temp

out		CLKPR, temp	; Записываем в регистр CLKPR

ldi		temp, 0		; Записываем 0 в регистр temp

out		CLKPR, temp	; Записываем этот ноль в CLKPR

;-------------------------- Инициализация портов ВВ

out		DDRD, temp	; Записываем этот ноль в DDRD (порт PD на ввод)

ldi		temp, 0xFF	; Записываем число $FF в регистр temp

out		DDRB, temp	; Записываем это число в DDRB (порт PB на вывод)

out		PORTB, temp	; Записываем то же число в PORTB (потушить светодиод)

out   portd, temp

;-------------------------- Инициализация таймера T1

ldi		temp, 0b00000101

out		TCCR1B, temp

;--------------------------- Инициализация компаратора

ldi 	temp, 0x80		; Выключение компаратора

out		ACSR, temp

;------------------------- Начало основного цикла программы

ldi addre, 5

ldi addre2, 7

ldi addre3, 4

ldi temp, 0

out portb, temp

ldi rabl, 03

ldi rabh, 03

;-------------------Опрос 5 контактов------------------------------------------

main: in temp, pind

sbrc temp, 0

rjmp n1

rjmp Tochka

n1:  in temp, pind

sbrc temp, 1

rjmp n2

rjmp Tire

n2:  in temp, pind

sbrc temp, 2

rjmp n3

rjmp min

n3:  in temp, pind

sbrc temp, 3

rjmp n4

rjmp max

n4: in temp, pind

sbrc temp, 4

rjmp n5

rjmp CQ

n5: in temp, pind

sbrc temp, 5

rjmp n6

rjmp save

n6: in temp, pind

sbrc temp, 6

rjmp main

rjmp rid

;--------------------------------- Подпрограмма задержки 1

wait1:	push	temp			; Сохраняем содержимое регистра temp

ldi		temp, 0			; Помещаем temp ноль

out		TCNT1H, temp	; Записываем этот ноль в старший регистр таймера

out		TCNT1L, temp	; Записываем этот ноль в младший регистр таймера

wt1:	in		temp, TCNT1L	; Считываем младшую половину счетного регистра

cp		temp, rabL	; Сравниваем с младшей частью константы

brlo	wt1				; Переход, если temp меньше low(kd)

wt2:	in		temp, TCNT1H	; Считываем старшую половину счетного регистра

cp		temp, rabH ; Сравниваем со старшей частью константы

brlo	wt1				; Переход, если temp меньше high(kd)

pop		temp			; Восстанавливаем значение регистра temp

ret						; Выход из подпрограммы

;--------------------------------------------------------------------------------------------

;------------------Подпрограмма формирования тире---------------

Tire:

sbi portb, 0

sbi portb, 2

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

cbi portb, 0

cbi portb, 2

rcall wait1

rjmp main

;-------------------------------------------------------------

;----------Подпрограмма формирования Точки-------------

Tochka:

sbi portb, 0

sbi portb, 2

rcall wait1

cbi portb, 0

cbi portb, 2

rcall wait1

rjmp main

;--------------------------------------------------

;-------------Подпрограмма уменьшения скорости---------

min: sbi portb, 1

rcall wait2

dec rabl

cbi portb, 1

in temp, SREG

sbrs temp, 1

rjmp main

dec rabH

in temp, SREG

sbrs temp, 1

rjmp main

rjmp main

;-------------Программа увелечения скорости------------------

max:  sbi portb, 1

rcall wait2

inc rabl

cbi portb, 1

in temp, SREG

sbrs temp, 1

rjmp main

inc rabH

in temp, SREG

sbrs temp, 1

rjmp main

rjmp main

;--------------------------------- Подпрограмма задержки 2----------------------------

wait2:	push	temp			; Сохраняем содержимое регистра temp

ldi		temp, 0			; Помещаем temp ноль

out		TCNT1H, temp	; Записываем этот ноль в старший регистр таймера

out		TCNT1L, temp	; Записываем этот ноль в младший регистр таймера

wt11:	in		temp, TCNT1L	; Считываем младшую половину счетного регистра

cpi		temp, low(kpup) 	; Сравниваем с младшей частью константы

brlo	wt11				; Переход, если temp меньше low(kd)

wt22:	in		temp, TCNT1H	; Считываем старшую половину счетного регистра

cpi		temp, high(kpup) ; Сравниваем со старшей частью константы

brlo	wt11				; Переход, если temp меньше high(kd)

pop		temp			; Восстанавливаем значение регистра temp

ret						; Выход из подпрограммы

;-------------------------------------------------------------------------------

;---------------Подпрограмма формированимя CQ-----------

CQ: rcall wait1

rcall ti

rcall to

rcall ti

rcall to

rcall wait1

rcall wait1

rcall ti

rcall ti

rcall to

rcall ti

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

rcall ti

rcall to

rcall ti

rcall to

rcall wait1

rcall wait1

rcall ti

rcall ti

rcall to

rcall ti

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

rcall ti

rcall to

rcall to

rcall wait1

rcall wait1

rcall to

rcall wait1

rjmp main

;------Подпрограмма------Точка-------------------

to:

sbi portb, 0

sbi portb, 2

rcall wait1

cbi portb, 0

cbi portb, 2

rcall wait1

ret

;---------------------------------

ti:

sbi portb, 0

sbi portb, 2

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

cbi portb, 0

cbi portb, 2

rcall wait1

ret

;---------------------------------------------------------------------------------------

;-------rid---------------

rid:

rcall eerdl

rcall eerdh

rjmp main

;--------save---------------------------

save:

rcall eewrl

rcall wait1

rcall eewrh

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

rcall wait1

rjmp main

;--------------------------------------------

; ------------------------------ Запись байта в ячейку EEPROM

eewrL:

cli						; Запрещаем прерывания

sbic 	EECR,EEWE		; Проверяем готовность EEPROM

rjmp	eewrl			; Если не готов ждем

out		EEAR,addre		; Записываем адрес в регистр адреса

out		EEDR, rabl		; Записываем данные в регистр данных

sbi		EECR,EEMWE		; Устанавливаем бит разрешения записи

sbi		EECR,EEWE		; Устанавливаем бит записи

; Увеличиваем адрес в EEPROM

ret

; ------------------------------ Чтение байта из ячейки EEPROM

eerdL:

cli						; Запрещаем прерывания

sbic	EECR,EEWE		; Проверяем готовность EEPROM

rjmp	eerdl			; Если не готов ждем

out		EEAR,addre		; Записываем адрес в регистр адреса

sbi		EECR,EERE		; Устанавливаем бит инициализации чтения

in		rabl, EEDR		; Помещаем прочитанный байт в data

; Увеличиваем адрес в EEPROM

ret

;--------------------------------------------------------------------------------

; ------------------------------ Запись байта в ячейку EEPROM

eewrH:

cli						; Запрещаем прерывания

sbic 	EECR,EEWE		; Проверяем готовность EEPROM

rjmp	eewrh			; Если не готов ждем

out		EEAR,addre2		; Записываем адрес в регистр адреса

out		EEDR,rabh		; Записываем данные в регистр данных

sbi		EECR,EEMWE		; Устанавливаем бит разрешения записи

sbi		EECR,EEWE		; Устанавливаем бит записи

; Увеличиваем адрес в EEPROM

ret

; ------------------------------ Чтение байта из ячейки EEPROM

eerdH:

cli						; Запрещаем прерывания

sbic	EECR,EEWE		; Проверяем готовность EEPROM

rjmp	eerdh			; Если не готов ждем

out		EEAR,addre2		; Записываем адрес в регистр адреса

sbi		EECR,EERE		; Устанавливаем бит инициализации чтения

in		rabh, EEDR		; Помещаем прочитанный байт в data

; Увеличиваем адрес в EEPROM

ret

;------------------------------------------------------------------------