!!!Все манипуляции с кабелями COM делать только при выключенном трансивере и выключенном компьютере!!!.

1.Скачать с сайта  www.yeasu.com  прошивки

На сайте нажимаем на FT950-затем files—затем

FT-950 “PEP950” Update Software V0114 and V11.54 (7/12/10)  ( 782.00 KB )

Скачиваем.

2.Разархивировать.

Получим папку в которой две папки:

PEP950_EDSP – файлы прошивки DSP

PEP950_MAIN – файлы прошивки процессора.

Меню трансивера №26 ставим 4800 и запоминаем.

Записываем на бумагу все свои установки  меню.

ПРОШИВКА ПРОЦЕССОРА

3.Выключаем трансивер. Выключаем компьютер. Выключаем блок питания трансивера.(внешний)

4.Вынимаем кабель питания из трансивера—ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ждем пару минут.

5.Подсоединяем кабель COM-COM трансивер- компьютер

6 На задней панели трансивера тонкой отверткой (я делаю зубочисткой)аккуратно переключаем ползунок переключателя в сторону боковой стенки транвивера

7.Включаем компьютер

8 Подключаем кабель питания к трансиверу

9 Включаем блок питания трансивера ( внешний)

10 На компьютере:

Правой кнопкой мышки  по иконке мой компьютер-свойства –оборудование-диспетчер устройств- жмем крестик (порты COM и LPT)—COM1 –по нему правой кнопкой мышки –свойства--- кнопка Параметры порта – поставить скорость 4800.

Жмем ОК  и закрываем все окна.

11.Находим в компьютере папку куда скачали прошивки.В папке PEP950_MAIN запускаем двойным щелчком мышки  файл FSW005

Откроется окно:

12. жмем  Configure и ставим порт COM1

В окне должен быть файл  AH031_V0114.SFL ( или новее если будет следующая прошивка)

Нажимаем   WRITE и ждем окончания процесса ничего не делать и не нажимать до окончания!

( если выдается ошибка—смотрите почему- кабель не исправен, скорость COM порта не установлена, и т д.)

По окончанию жмем на  “Confirm”

13. Выключаем блок питания (внешний )трансивера

14 Вынимаем разъем питания трансивера ОБЯЗАТЕЛЬНО! – ждем пару минут

15 Переключаем переключатель на задней панели трансивера в прежнее положение

16 Подключаем кабель питания к трансиверу.

17 Включаем блок питания трансивера ( внешний)

18 Нажимаем одновременно на трансивере [FAST]  [LOCK] держим и включаем трансивер

ВСЕ. Процессор перешит.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!

ПРОШИВКА DSP

КабельCOM-COM у нас присоединен.

- Выключаем трансивер кнопкой питания

- Жмем одновременно  [SHIFT] + [WIDTH] + [CONT] держим и включаем трансивер

На дисплее появится надпись:

3.Заходим в папку ( куда скачали прошивки) PEP950_EDSP и запускаем файл EDSP-302 двойным щелком мышки.

Появится окно:

4.Выбираем COM1

5. Нажимаем Update. Появится окно

Нажимаем мышкой на файл и он появится  здесь. Жмем сюда.

6.Нажимаем  кнопку Update и видим как идет процесс и его окончание. Нажимаем  на окошко появившееся по окончании процесса.

7.Выключаем трансивер

8. Нажимаем одновременно на трансивере [FAST]  [LOCK] держим и включаем трансивер.

9.Выкючаем трансивер

10.ПРОВЕРКА ПРОШИВОК:Нажимаем одновременно , держим  [GEN]＋[50]＋[ENT] и включаем трансивер.

На дисплее появится

Номер прошивки DSP                     Номер прошивки процессора( у нас будет 1.14)

11.Поскольку все настройки сброшены- набираем все пункты меню с ранее записанной бумажки.

PS

Все манипуляции с кабелями COM делать только при выключенном трансивере и выключенном компьютере!!!.

Если у вас не COM1 – ставьте свой.

Несколько слов о соединении COM портов:

Лучше всего все делать через кабель COM-COM,- это кабель с 9 пиновыми разъемами

«пин в пин» т.е.-запаянный  1 – в 1, 2 в-2 и т. д

Если нет в компьютере COM порта можно использовать переходник COM- USB.

Правда замечено, что не все (особенно дешевые переходники работаю корректно)

Когда вы установите драйвера переходника у вас появится COM порт с номером2, 3, или другим.   Смотрим так- Правой кнопкой мышки  по иконке мой компьютер-свойства –оборудование-диспетчер устройств- жмем крестик (порты COM и LPT)

Все выше сказанное делаем для вашего обнаруженного COM порта .

Если что то не получилось во время прошивки- начинаем операцию с начала.

Удачи!

RW2CW

73